国家税务总局三明市三元区税务局

设备采购

询价文件

询价编号：FJSY2020-FY001

询价内容：自助终端采购

采购方式：询价采购

询 价 人：国家税务总局三明市三元区税务局

询价时间：二0二0年八月

地址：国家税务总局三明市三元区税务局           邮  编：365001

# 询价内容及要求

一、询价内容：国家税务总局三明市三元区税务局自助终端设备采购。

二、最高限价：98600元。

三、付款方式：设备安装调试完成验收合格，采购方收到供货方合同全额货物类13%、服务费6%增值税发票后，15个工作日内支付发票全额。

四、售后服务及条件要求:

（1）供应商需在国家税务总局三明市三元区税务局办税大厅提供壹年的人员驻场服务，要有现场运维驻点人员≧1人，以保证终端设备的正常运行。在签定供货合同时需提供相关运维人员近半年在三明地区交纳的社保证明材料。

（2）在国家税务总局三明市三元区税务局办税大厅要有运维驻点人员≧1人，在签定供货合同时需提供相关运维人员近半年在三明地区交纳的社保证明材料。

（3）供应商要有类似终端项目案例，签定供货合同时提供类似项目的合同。

（4）质保期内，若出现设备故障，中标方接到报修电话后应在10分钟以内运维人员到达现场的响应。一般问题接到报修通知后在1小时内解决，重大故障应在6小时内免费予以排除、修复或更换零部件解决，违约按约定的条款进行处罚。

（5）质保期满后，按采购方的需要，继续按上述的标准签定约定年运维费协议并进行售后服务。

五、其它要求:

1、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

六、品牌/型号:Aisino 税务自助终端ATAM201-A（福建版）

参数要求如下:

1、机柜 采用单个独立机柜，自助终端所有设备内置在一个独立机柜内；加厚1.5mm 冷轧钢板，防撬钢板设计，机身坚固耐用、耐腐蚀、耐高温、易清洁、不褪色、不变形；终端外形结构符合人体工程学原理，操作台、票证出口等高度适中，便于操作；机柜具备必要的安全防护措施；机柜输入、输出操作口具有醒目的操作提示；机柜具备优异的扩展能力；整机符合中国国家强制产品认证并已取得在有效期内的3C证书；机柜尺寸的上限宽x厚x高为70cmx80cmx165cm,宽x厚x高不含突出物。实物发票领用类的自助办税终端，可采取主机和发票柜分离，或主机和多个发票柜组合的方式。

2、显示触控屏  显示比例：5:4；背光灯类型：LED；显示区尺寸：376（W）x 301(H)mm；最佳分辨率：1280x1024@60HZ；像素大小：0.294(mm)x0.098(mm)；颜色量：16.7M；亮度：250 nits；对比度：1000:1；

反应时间：5ms；输入接口: VGA、DVI；最大功率：21 Watts；工作时间：大于50000H；类型：19寸防爆电容屏；触摸点数：10 points；触摸力度：10g;触摸介质：手指或电容笔；响应时间：7ms;表面硬度：莫氏7级；透光率：95%；最小触摸体：Ø2.0mm；触摸分辨率：4096 x 4096；IP防护等级：防尘、防水；

触摸寿命：50000000次。

3、工控机

（1）工控主板H61芯片组以上，CPU Intel双核主频 2.4GHz以上：内存4GB以上 ，DDR3主频1600MHZ；RAID卡支持RAID0、RAID1、RAID5；

两个240G固态硬盘组成RAID1。

（2）USB接口、串口、网口、并口、标准 PCI口、VGA口满足功能业务需求后，USB接口保留4个以上预留，串口3个以上预留；

（3）220W静音电源，具有漏电过载保护，支持交流电定时开关机功能，支持来电自启动，支持远程网络唤醒，USB启动和logo开机定制。

4、读卡器模块  三卡合一，支持磁卡只读，接触式IC卡和非接触式IC卡及SIM卡的读写，既可单独使用，也可组合使用；电动吸卡吐卡：自动吸卡，受控进、退、吞卡；

5、金属数字（密码）键盘

（1）防水、防尘、防火、防爆、防腐蚀、防钻、防褪色、防磨损、防杂物；

（2）包含 0～9、小数点、确定、取消、更正等功能按键，并且使用寿命符合 GB/T14081-1993 及 GB/T 18031-2000 的规定；

（3）按键寿命不低于 350 万次。

（4）6个密钥管理。支持数据加密、解密算法；防护级别：IP65（键表面）。仅能输入数字、小数点等用于在业务操作过程中录入密码、数量、金额等。

（5）双通道，支持国密认证和银联认证。

6、条码阅读器

（1）识读方式为摄像式，分辨率640×480 CMOS；

（2）识读模式为感应识读；

（3）识读精度≥5mil；

（4）读码窗口36.5mm*60mm；

（5）环境照度 0-100000 LUX；

（6）提供电源 DC 5V,0.5A,AC 100-240V,50-60Hz；

（7）支持一维码和二维码的识读 USB接口；

（8）支持主流 1D/2D 条形码二维码以及防伪等特殊形式二维码。

7、身份证读卡器

（1）支持二代身份证身份识别，符合公安部《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO14443(Type B)标准；

（2）天线谐振频率：13.56MHz；具备保密模块，阅读时间<1ms；

（3）符合接口标准：符合 USB2.0 以上接口标准；

（4）支持无线射频 RFID 卡读取；

（5）阅读距离：0-5cm。

8、前置双目摄像头（支持活体检测）

（1）感光芯片尺寸：1/2.7 inch；

（2）输出格式： 支持MJPG/YUY2/RAW；

（3）支持 2048*1536等多种像素；

（4）可调亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度、伽马、增益、白平衡、曝光等参数；

（5）支持自动曝光控制AEC/自动白平衡 AEB/自动增益控制 AGC；

（6）实名人像信息采集摄像头为隐蔽安装方式；

（7）镜头对准自助办税终端前方的使用者，清晰记录使用者的面部画面；

（8）镜头不得摄入用户的键盘操作动作；

（9）具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告，提供检测报告复印件。

9、凭条打印模块  热敏打印模块：支持 80mm热敏纸；具有自动切纸功能，切刀寿命不低于30 万次；缺纸检测功能；打印速度 160mm/秒；具备缺纸检测传感器；具备堵纸传感器；具备拽纸传感器。

10、LED模块  取票口、打印出口、插卡口等设备处具备 LED 闪烁提示同时具备声音提示。

11、拾音器模块  4麦克风阵列，指向性拾音，180度声源定位，支持回声消除和语音打断功能。

12、进场感应模块  在一定范围内，灵敏探测到人靠近和离开状态，抗干扰能力强，感应距离可调整，感应角度30度，工作电压5V。

13、报警模块 能检测到终端震动、开关门和温度湿度过高或过低状态，并进行独立报警功能，能将检测状态在线传给后台。

14、U盘隔离器

（1）隔离非法的USB设备，防止用户USB键盘、鼠标直接接入；

（2）阻止手机接入；

（3）免驱动设计，方便使用；

（4）仅支持报税盘/税控盘读取；

15、多媒体  高低音调节，Hi-Fi输出功放，5欧 8W(左,右声道)重低音质喇叭。

16、电源  220V输入，24V、12V输出

17、运行环境  操作系统：正版Winodw 7以上64位操作系统；浏览器：IE11；系统组件：.net framework4.0。

18、发票出票模块  行距：1/6″、1/8″、n/60″、n/180″、n/360″；走纸精度：1/360″；纸张类型：链式纸；纸张大小：55mm～254mm；走纸方式：推/拉链式送纸（链式纸）；走纸速度：5 英寸/秒；切纸速度：0.5 秒；切纸层数：最多7 层纸；切纸寿命：100万次以上；切纸宽度：55mm～254mm；缓冲容量：256KB；标准接口：USB 接口；报错功能：缺纸、卡纸等实时状态监控；一次出票最大份数：三联发票高于60份，二联发票高于120份；具备发票保护功能，出票时具备防拽、防窃取、防掉票功能；出票口带自动保护机构；内置票仓，单个票仓可存放不低于1500份的发票，出票准确，发票分割误差小于1mm。需具备票号识别功能。

# 询价文件格式

国家税务总局三明市三元区税务局

设备采购询价文件(壹正，贰副)

询价内容：

询价编号：

报价供应商名称 ：

法定代表人或其

授权委托人：

日   期 ：

目    录

一、资格证明资料…………………………………………………………… 页码

1-1 法定代表人授权书………………………………………………… 页码

1-2 营业执照、税务登记证等………………………………………… 页码

1-3财务状况报告…………………………………………………………页码

1-4依法缴纳税收证明材料………………………………………………页码

1-5 依法缴纳社会保障资金证明材料……………………………………页码

1-6信用记录查询结果……………………………………………………页码

二、技术及商务响应表……………………………………………………… 页码

三、报价表…………………………………………………………………… 页码

1-1 法定代表人授权书

：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（询价编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：询价、参与询价、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

法定代表人、投标人代表身份证件复印件（正反面）：

[身份证件复印件]

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签章：

日     期：

注：法定代表人授权书原件多备一份随身携带，以方便现场核对投标代表身份。

1-2营业执照、税务登记证等（或三证合一营业执照）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证复印件，真实有效。

（注：有效的营业执照、税务登记证等，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价供应商（全称并加盖公章）：

报价供应商代表签字：

日    期：      年   月   日

### 1-3财务状况报告

致：

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

■自然人适用：现附上我方银行：开户行 出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价供应商（全称并加盖公章）：

报价供应商代表签字：

日    期：      年   月   日

### 1-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自   年 月 日至  年 月 日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（  ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自  年  月  日至  年  月  日期间我方缴纳的增值税、城市维护建设税、印花税、教育费附加等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价供应商（全称并加盖公章）：

报价供应商代表签字：

日    期：      年   月   日

### 1-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自  年 月 日至   年 月 日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（  ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自  年 月  日至  年  月  日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价供应商（全称并加盖公章）：

报价供应商代表签字：

日    期：      年   月   日

### 1-6信用记录查询结果

致：

现附上截至  年  月  日  时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（壹）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（壹）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

报价供应商（全称并加盖公章）：

报价供应商代表签字：

日    期：      年   月   日

二、技术和商务偏离表

| 项目名称 | 询价文件要求 | 询价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N…… |  |  |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投

报价供应商（全称并加盖公章）：

报价供应商代表签字：

日    期：      年   月   日

三、 询价表

单位：人民币（元）

| 询价标的 | 品牌/规格 | 来源地 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自助终端 （发票申领） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： | 合 计 |  |  |

报价供应商（全称并加盖公章）：

报价供应商代表签字：

日    期：      年   月   日